基于FPGA的系统设计

实验讲义

2018年3月

# GW48-CK型EDA/FPGA教学实验系统

# 使用说明

## GW48-CK系统使用注意事项

1、闲置不用GW48 EDA系统时，关闭电源，拔下电源插头！！！

2、在实验中，当选中某种模式后，要按一下复位键，以使系统正式进入该模式工作。

3、换目标芯片时要特别注意，不能插反或插错，也不能带电插拔，确信正确后才能开电源。其它接插口都可带电插拔。

4、若进行D/A接口实验，需自行提供±12V电源，接入时，请特别注意极性 ！

5、系统板上的空插座是为单片机AT89C2051准备的，除非进行单片机与FPGA/CPLD的接口实验和开发，平时在此座上不允许插有任何器件，以免与系统上的其它电路发生冲突。单片机与系统的连接情况可参阅以下的附图2-13。该单片机和相应的编程器需要自备或另外购买。

6、对CPLD（如1032E/1048C、95108或7128S等）下载时。最好将系统的电路“模式”切换到“ b”，以便使工作电压尽可能接近5V。

7、与GW48-CK相配的专用单片机编程器的工作电源并非主机电源（主机电源是8.5V的交流电！！！），而是需另外提供的+15V至+20V的直流电源。编程器的使用方法参见本章。

8、最好通过对PC机的CMOS的设置，将打印机口的输入输出模式改成“EPP”模式。

## 1.1  概述

1、GW48系统设有通用在系统编程下载电路，可对Lattice 、Xilinx、Altera、Vantis、Atmel和Cypress世界六大PLD公司各种isp或现场配置的CPLD/FPGA全系列器件进行实验或开发；主系统板与目标芯片板采用接插式结构，动态电路结构自动切换工作方式，含可自动切换的12种实验电路结构模式，适用于高层次的实验和开发，大规模ASIC设计等。

2、GW48系统基于“电路重构软配置”的设计思想，采用了I/O口可任意定向目标板的智能化电路结构设计方案。利用在系统微控制器对I/O口进行任意定向设置和控制，从而实现了CPLD/FPGA目标芯片I/O口与实验输入/输出资源可以以各种不同方式连接来构造形式各异的实验电路的目的。

3、系统除丰富的实验资源外，还扩展了A/D、D/A、VGA视频、PS/2接口、RS232通信、单片机、独立用户系统编程下载接口、48M高频时钟源、及在板数字频率计等典型EDA实验接口项目；在上面可完成几乎任意种基于FPGA和CPLD的各类电子设计和数字系统设计实验与开发项目，这样能使实验更接近实际的工程设计。其中包括移位寄存器、加法器、减法器、乘法器、除法器、序列检测器、脉宽调制器、数控分频器、数字频率合成器、离散FFT、数字滤波器、硬件乐曲演奏器、电子琴、A/D转换控制器、数字函数发生器以及诸如FSK/PSK信号发生器等数字系统设计项目。

## 1.2  系统主板结构与使用方法

附图1.1为GW48-CK型EDA实验开发系统的主板结构图，该系统的实验电路结构是可控的。即可通过控制接口键SW9，使之改变连接方式以适应不同的实验需要。因而，从其物理结构上看，实验板的电路结构是固定的，但其内部的信息流在主控制器的控制下，电路结构将发生变化。这种“电路重构软配置”设计方案的目的,一是适应更多的实验与开发项目；二是适应更多的PLD公司的器件；三是适应更多的不同封装的FPGA和CPLD器件。系统板面主要部件及其使用方法说明如下：

（1) SW9 ：模式选择键，按动该键能使实验板产生12种不同的实验电路结构。这些结构如附后的14 张实验电路结构图所示。例如选择了“NO.3”图，须按动系统板上的SW9键，直至数码管SWG9显示“3”，于是系统即进入了NO.3 图所示的实验电路结构。但当SWG9显示为“A”时，系统即变成一台数字频率计，测频输入端为系统板右下角的JP1B插座。

（2） B2、CON1/CON2：B2是一块插于主系统板上的目标芯片适配座。对于不同的目标芯片可配不同的适配座。可用的目标芯片包括目前世界上最大的六家FPGA/CPLD厂商几乎所有CPLD和FPGA 。CON1/CON2是目标芯片适配座B2的插座，在目标板的下方。两条插座的80个插针的连接信号如附图1.2所示，为用户对此实验开发系统作二次开发提供了条件。附录1.4节列出了11种芯片对系统板引脚的对应关系，以利在实验时经常查用。

（3) J3B/J3A：如果仅是作为教学实验之用，系统板上的目标芯片适配座无须拔下，但如果要进行应用系统开发、产品开发、电子设计竞赛等开发实践活动，在系统板上完成初步仿真设计后，就有必要将连有目标芯片的适配座拔下插在自己的应用系统上（如GWDVP板）进行调试测试。为了避免由于需要更新设计程序和编程下载而反复插拔目标芯片适配座，GW48系统设置了一对在线编程下载接口座：J3A和J3B，如附图1.2所示。此接口插座可适用于不同的FPGA/CPLD的配置和编程下载。在线编程插座与不同PLD公司器件编程下载接口说明如表1.1所示。需要注意的是：1、此接口仅适用于5V工作电源的FPGA和CPLD；2、5V工作电源必须由被下载系统提供。

对于低压FPGA/CPLD，（如EP1K30/50/100、EPF10K30E等，都是2.5V器件），下载接口座必须是另一座：ByteBlasterMV。

此外，还需注意，插在GW48主系统上的低压工作电源的FPGA和CPLD目标板的“J3B”口必须用所配的10芯通信线将“ByteBlasterMV”口相连，才能得到工作电源和完成下载操作。

附图1.1  GW48实验开发系统的板面结构图

附图1.2   目标板插座和在线编程插座引脚信号图

附表1.1 在线编程坐各引脚与不同PLD公司器件编程下载接口说明

| PLD公司 | LATTICE | ALTERA/ATMEL | XILINX | VANTIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编程座引脚 | IspLSI | CPLD | FPGA | CPLD | FPGA | CPLD |
| TCK (1) | SCLK | TCK | DCLK | TCK | CCLK | TCK |
| TDO (3) | MODE | TDO | CONF_DONE | TDO | DONE | TMS |
| TMS (5) | ISPEN | TMS | nCONFIG | TMS | /PROGRAM | ENABLE |
| nSTA (7) | SDO |  | nSTATUS |  |  | TDO |
| TDI (9) | SDI | TDI | DATA0 | TDI | DIN | TDI |
| SEL0 | GND | VCC | VCC | GND | GND | VCC |
| SEL1 | GND | VCC | VCC | VCC | VCC | GND |

(4) 混合工作电压使用：对于低压FPGA/CPLD目标器件，在GW48系统上的设计方法与使用方法完全与5V器件一致，只是要对主板的跳线作一选择：跳线JV2对芯核电压2.5V或1.8V作选择；跳线JVCC对芯片I/O电压3.3V(VCCIO)或5V（VCC）作选择，对5V器件，必须选“VCC”。例如，若系统上插的目标器件是EP1K30/50/100或EPF10K30E/50E等，要求将主板上的跳线座“JVCC”短路帽插向“VCCIO”一端；将跳线座“JV2”短路帽插向“+2.5V”一端（如果是5V器件，跳线应插向“VCC”）。

（5) J2 ：J2为并行通讯接口，通过通讯线与微机的打印机口相连。EDA软件的下载控制信号和CPLD/FPGA的目标码将通过J2接口，完成对B2上的目标芯片的编程下载。编程电路模块能自动识别目标芯片适配座上不同PLD公司的CPLD/FPGA芯片及其下载方式，并作出相应的下载适配操作，这为实验和系统的安全运行和技术开发带来极大的方便。

（6) 键1~键8 ：为实验信号控制键，它在每一张电路图中的功能及其与主系统的连接方式随SW9的模式选择而变，使用中需参照1.3节。

（7) 数码1~8/D1~D16 ：它们的显示方式和连线形式也需参照1.3节。

（8) JP1A/JP1B/JP1C ：为时钟频率选择模块。通过短路帽的不同接插方式，使目标芯片获得不同的时钟频率信号。对于JP1C，同时只能插一个短路帽，以便选择输向“CLOCK0”的一种频率。由于CLOCK0可选的频率比较多，所以比较适合于目标芯片对信号频率或周期测量等设计项目的信号输入端。JP1B分三个频率源组，即如系统板所示的“高频组”、“中频组”和“低频组”。它们分别对应三组时钟输入端。例如，将三个短路帽分别插于JP1B座的2Hz、1024Hz和12MHz；而另三个短路帽分别插于JP1A座的CLOCK4、CLOCK7和CLOCK8，这时，输向目标芯片的三个引脚：CLOCK4、CLOCK7和CLOCK8分别获得上述三个信号频率。需要特别注意的是，每一组频率源及其对应时钟输入端，分别只能插一个短路帽。也就是说，通过JP1A/B的组合频率选择，最多只能提供三个时钟频率。

（9) S1：目标芯片的声讯输出，可以通过在JP1B最上端是否插短路帽来选择是否将喇叭接到目标芯片的“SPEAKER”口上，即PIO50。通过此口可以进行奏乐或了解信号的频率。

（10) J7 ：为PS/2接口。通过此接口，可以将PC机的键盘或鼠标与GW48系统的目标芯片相连，从而完成PS/2通信与控制方面的接口实验。连接方式参见电路结构 “NO.5B”。

（11）J6 ：为VGA视频接口，通过它可完成目标芯片对VGA显示器的控制。比如使目标芯片向VGA显示器输出一个标准的VGA显示信号。连接方式参见电路结构 NO.2”。

(12) 单片机接口器件：它与目标板的连接方式也已标于主系统板上：连接方式可参见电路结构 NO.5B。注意：平时不能插单片机，以防冲突。

（13) J8 ：为RS-232串行通讯接口。此接口电路是为单片机与PC机通讯准备的，由此可以使PC机、单片机、FPGA/CPLD三者实现双向通信。当目标板上FPGA/CPLD器件需要直接与PC机进行串行通讯时，可参见实验电路结构图NO.5B，将标有“JMCU”处的两个插座的短路帽同时向右插，以使单片机的P3.0和P3.1分别与目标芯片的PIO31和PIO30相接。而当需要使PC机的RS232串行接口与单片机的P3.0和P3.1口相接时，则应将标有“JMCU”处的两个插座的短路帽同时向左插。平时不用时也应保持这个位置。

（14) AOUT/JP2 ：利用此电路模块，可以完成FPGA/CPLD目标芯片与D/A转换器的接口实验或相应的开发。它们之间的连接方式可参阅第二节的“实验电路结构 NO.5C” ：D/A的模拟信号的输出接口是“AOUT”。JP2为转换方式和输出方式选择座。如系统板于JP2处所示：1、当短路“D/A锁存”时，则D/A的信号WR将受PIO36信号的控制，完成数据锁存的输入方式；2、当短路“D/A直通”，则D/A的信号WR不受PIO36信号的控制，数据将直通输入；3、当短路“0 to +5”时，D/A的模拟输出幅度处于0至+12V间；4、当短路“-5 to +5”时，D/A的模拟输出幅度处于-12V至+12V间；5、当分别短路“滤波0”与“滤波1”时，D/A的模拟输出将获得不同程度的滤波效果 。另外须注意，进行D/A接口实验时，需要接上正负12伏工作电源，插座在主板的左上角，请注意极性。

（15) ADC0809/AIN0/AIN1 ：外界模拟信号可以分别通过系统板左下侧的两个输入端“AIN0”和“AIN1”进入A/D转换器ADC0809的输入通道IN0和IN1，ADC0809与目标芯片直接相连。通过适当设计，目标芯片可以完成对ADC0809的工作方式确定、输入端口选择、数据采集与处理等所有控制工作,并可通过系统板提供的译码显示电路，将测得的结果显示出来。此项实验首先需参阅1.3节的“实验电路结构NO.5A”，了解有关ADC0809与目标芯片的接口方式，同时了解系统板上的接插方法以及有关0809工作时序和引脚信号功能方面的资料。注意：不用ADC0809时，需将左下角JP2的“A/D禁止”用短路帽短接。

（16) JP2（左下角座）：若将插座JP2的“A/D使能”短路、“A/D禁止”开路，则 将ENABLE(9)与PIO35相接；若使“A/D使能”开路、“A/D禁止”短路，则使ENABLE(9)(0，表示禁止0809工作，使它的所有输出端为高阻态。若将插座JP2的“转换结束”短路，则使EOC(7)(PIO36，由此可使目标芯片对ADC0809的转换状态进行测控。

（17) VR1/AIN1 ：VR1电位器，通过它可以产生0V~+5V 幅度可调的电压。其输入口是ADC0809的IN1（与外接口AIN1相连，但当AIN1插入外输入插头时，VR1将与IN1自动断开）。若利用VR1产生被测电压，则需使0809的25脚置高电平，即选择IN1通道。

（18) AD574A ：就一般的工业应用来说，AD574A属高速高精度A/D器件，应用十分广泛。系统所附的AD574A插座已接成双极性输入方式，信号输入口是AIN0。AD574A内置10V精密参考电压源，输入采样电压范围是 -10V~+10V，精度12位，最高位是符号位，转换速度20us（AD574）或10us（AD1674）。接线方式如附表1.2所示：

附表1.2  GW48系统上AD574/1674引脚端口与目标器件引脚连接对照表

| AD574 端口 | DB0 | DB1 | DB2 | DB3 | DB4 | DB5 | DB6 | DB7 | DB8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标芯片 引脚 | PIO16 | PIO17 | PIO18 | PIO19 | PIO20 | PIO21 | PIO22 | PIO23 | PIO40 |
| AD574 端口 | DB9 | DB10 | DB11 | 12/8 | CS | A0 | R/C | CE | STATUS |
| 目标芯片 引脚 | PIO41 | PIO42 | PIO43 | PIO34 | PIO37 | PIO36 | PIO35 | VCC/GND | PIO33 |

使用时，需将系统板上的两个3针座J10/J11短路帽靠右插，以使PIO33与STATUS（PIN28）及AD574的CE（PIN6）与VCC相接。注意：1、使用AD574时要接正负12V电压；2、不用AD574时应将J10/J11的短路帽都靠左插。

（19) AIN0的特殊用法 ：系统板上设置了一个比较器电路，主要以LM311组成。若与D/A电路相结合，可以将目标器件设计成逐次比较型A/D变换器的控制器件。

（20)SW10 ：系统复位键。此键是系统板上负责监控的微处理器的复位控制键，同时也与接口单片机AT89C2051的复位端相连。因此，可兼作单片机的复位键。

(21)JS5/JS6 ：系统板硬件升级备用跳线插座，当需要硬件升级时，有关商家会通知接插方式和使用方法。

（22) J4 ：电源输出插座，输出极性如图1-1所标，供实验之用。

（23) J5 ：48/50MHZ高频时钟源，供实验或开发时选用。为了充分利用FPGA和CPLD的高速特性。将高频时钟源接入目标板上芯片的方法有两种：1、将一根导线的一头接于“J5”处的“高频时钟源”插座，另一头接于“时钟频率选择”插座“JP1A”的左排针，但要拔去相应的短路帽。2、将一根导线的一头接于“J4”处的“高频时钟源”插座，另一头直接接在目标板上的扩展插针上，但须注意，不要与主板上的有关信号发生冲突。

实验系统板使用提示:

如上所述，若目标适配座上的芯片是1032E，并已通过模式选择键SW9，选中了1.3节中的“实验电路结构图NO.1”，这时的GW48系统板所具有的接口方式变为：1032E的I/O31~28、27~24、23~20和19~16 ，共4组4位二进制I/O端口分别通过一个全译码型的7段译码器输向系统板的7段数码显示器。这样，如果1023E有BCD码或16进制码从上述任一组四位输出，就能在数码显示器上显示出相应的数值，其数值对应范围为：

| FPGA/CPLD输出 | 0000 | 0001 | 0010 | … | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 码 管 显 示 | 0 | 1 | 2 | … | C | D | E | F |

喇叭JP1座选择是否与PIO50相接。端口I/O32~39分别与8个发光二极管D8~D1相连，可作输出显示，高电平亮。还可分别通过键8和键7，发出高低电平输出信号进入端口I/049和48 ；键控输出的高低电平由键前方的发光二极管D16和D15显示，高电平输出为亮。此外，可通过按动键4至键1，分别向1032E的PIO0~PIO15输入4位16进制码。每按一次键将递增1，其序列为1，2，…9，A，…F。注意，对于不同的目标芯片，其引脚的I/O标号数一般是同GW48系统接口电路的PIO标号是一致的，但具体引脚号是不同的。而在逻辑设计中引脚的锁定数必须是该芯片的具体的引脚号。若选1.3节的电路结构图NO.2” ，则与图NO.1有许多不同之处，例如, 目标芯片的PIO3~0在图NO.1中是作输入用的，它接受4位2进制码的输入，在图NO.2中是作输出用的，它输出4位2进制码经译码器译码后由数码管显示。

## 1.3 实验电路结构图说明与使用方法

### 一、实验电路信号资源符号图说明

以下结合附图1.3，对实验电路结构图中出现的信号资源符号功能作出一些说明：

附图1.3  实验电路信号资源符号图

(1）附图1.3(a)是16进制7段全译码器，它有7位输出，分别接7段数码管的7个显示输入端：a、b、c、d、e、f和g；它的输入端为D、C、B、A，其中D为最高位，A为最低位。例如，若所标输入的口线为PIO19~16，表示PIO19接D、18接C、17接B、16接A。

(2）附图1.3（b）是高低电平发生器，每按键一次，输出电平由高到低、或由低到高变化一次，且输出为高电平时，所按键对应的发光管变亮，反之不亮。

(3）附图1.3（c）是16进制码（8421码）发生器，由对应的键控制输出4位2进制构成的1位16进制码，数的范围是0000~1111，即0至F。每按键一次，输出递增1，输出进入目标芯片的4位2进制数将显示在该键对应的数码管上。

(4）直接与7段数码管相连的连接方式的设置是为了便于对7段显示译码器的设计学习。以图NO.2为例，如图所标“PIO46-PIO40接g、f、e、d、c、b、a”表示PIO46、PIO45..PIO40分别与数码管的7段输入g、f、e、d、c、b、a相接。

(5）附图1.3（d）是单次脉冲发生器。每按一次键，输出一个脉冲，与此键对应的发光管也会闪亮一次，时间20ms。

(6）实验电路结构图NO.5、NO.5A、NO.5B和NO.5C是同一种电路结构，只不过是为了清晰起见，将不同的接口方式分别画出而已。由此可见，它们的接线有一些是重合的，因此只能分别进行实验，而实验电路结构图模式都选“5”。

（7）附图1.3（e）是琴键式信号发生器，当按下键时，输出为高电平，对应的发光管发亮；当松开键时，输出为高电平，此键的功能可用于手动控制脉冲的宽度。具有琴键式信号发生器的实验结构图是NO.3。

### 二、各实验电路结构图特点与使用方法

电路结构图见附图1.4～附图1.17中的NO.0～NO.9。

（1）结构图NO.0：目标芯片的PIO19至PIO44共8组4位2进制码输出，经7段译码器可显示于实验系统上的8个数码管。键1和键2可分别输出2个四位2进制码。一方面这四位码输入目标芯片的PIO11~PIO8和PIO15~PIO12，另一方面，可以观察发光管D1至D8来了解输入的数值。例如，当键1控制输入PIO11～PIO8的数为“A”时，则发光管D4和D2亮，D3和D1灭。电路的键8至键3分别控制一个高低电平信号发生器向目标芯片的PIO7至PIO2输入高电平或低电平，扬声器接在“SPEAKER”上，具体接在哪一引脚要看目标芯片的类型，这需要查附录1.4表。如目标芯片为FLEX10K10，则扬声器接在“3”引脚上。目标芯片的时时钟输入未在图上标出，也需查阅附录1.4表。例如，目标芯片为ispLSI1032E，则输入此芯片的时钟信号有CLOCK0至CLOCK10，共11个可选的输入端，对应的引脚为6、66、7～9、63、10、11、62、12、13。此电路可用于设计频率计，周期计，计数器等。

下面以图2.2所示8位十进制数字频率计为例，说明硬件逻辑验证操作方法：向目标芯片下载适配后的逻辑设计文件，按动键SW9，显示模式0，此时选择实验电路结构图NO.0。测频控制器时钟信号CLK（1Hz）接Clock1；待测频率FSIN接Clock0；8位数码显示输出DOUT[31..0]接PIO47~PIO16。数码管显示来自Clock0的频率。

(2）结构图NO.1：适用于作加法器、减法器、比较器或乘法器。如欲设计加法器，可利用键4和键3输入8位加数；键2和键1输入8位被加数，输入的加数和被加数将显示于键对应的数码管4～数码管1，相加的和显示于数码管6和5；可令键8控制此加法器的最低位进位。

以8位加法器为例，说明硬件逻辑验证操作方法：按动键SW9，显示模式1，选择实验电路结构图NO.1，此加法器的8位被加数A和加数B分别由键2与键1、键4与键3输入，PIO3~PIO0接A[3…0]、PIO7~PIO4接A[7…4]、PIO11~PIO8接B[3…0]，以及PIO15~PIO12接B[7…4]。计算结果将显示于数码管6（高4位）和数码管5（低4位），溢出进位由I/O39输出，当有进位时，结果显示于发光管D8；键8可控制加法器的最低位进位输入CIN，由PIO49输入。

(3）结构图NO.2：可用于作VGA视频接口逻辑设计，或使用4个数码管8-数码管5作7段显示译码方面的实验。

以图1.1所示7段LED译码显示电路为例，说明硬件逻辑验证操作方法：按动键SW9，显示模式2或者6，选择实验电路结构图NO.2或者NO.6。CLK接到clock1上，每输入一个脉冲，则由数码管1显示计数器的计数结果0~F。数码管的a、b、c、d、e、f、g七段分别与I/O22~I/O16相接。

(4）结构图NO.3：特点是有8个琴键式键控发生器，可用于设计八音琴等电路系统。

(5）结构图NO.4：适合于设计移位寄存器、环形计数器等。电路特点是，当在所设计的逻辑中有串行2进制数从PIO10输出时，若利用键7作为串行输出时钟信号，则PIO10的串行输出数码可以在发光管D8至D1上逐位显示出来，这能很直观地看到串出的数值。

(6）结构图NO.5：特点有3个单次脉冲发生器。

(7）结构图NO.6：此电路与NO.2相似，但增加了两个4位2进制数发生器，数值分别输入目标芯片的PIO7~PIO4和PIO3~PIO0。例如，当按键2时，输入PIO7~PIO4的数值将显示于对应的数码管2，以便了解输入的数值。

(8）结构图NO.7：此电路适合于设计时钟、定时器、秒表等。因为可利用键8和键5分别控制时钟的清零和设置时间的使能；利用键7、5和1进行时、分、秒的设置。

(9）结构图NO.8：此电路适用于作并进/串出或串进/并出等工作方式的寄存器、序列检测器、密码锁等逻辑设计。它的特点是利用键2、键1能序置8位2进制数，而键6能发出串行输入脉冲，每按键一次，即发一个单脉冲，则此8位序置数的高位在前，向PIO10串行输入一位，同时能从D8至D1的发光管上看到串形左移的数据，十分形象直观。

(10）结构图NO.9：若欲验证交通灯控制等类似的逻辑电路，可选此电路结构。

(11）结构图NO.5A：此电路即为NO.5，可用于完成A/D转换方面的实验。

(12）结构图NO.5B：此电路可用于单片机接口逻辑方面的设计，以及PS/2键盘接口方面的逻辑设计（平时不要把单片机接上，以防口线冲突）。

(13）结构图NO.5C：可用于D/A转换接口实验和比较器LM311的控制实验。

(14）当系统上的“模式指示”数码管显示“A”时，系统将变成一台频率计，数码管8将显示“F”，“数码6”至“数码1”显示频率值，最低位单位是Hz。

附图1.4  实验电路结构图NO.0

附图1.5  实验电路结构图NO.1

附图1.6  实验电路结构图NO.2

附图1.7  实验电路结构图NO.3

附图1.8  实验电路结构图NO.4

附图1.9  实验电路结构图NO.5

附图1.10  实验电路结构图NO.6

附图1.11  实验电路结构图NO.7

附图1.12  实验电路结构图NO.8

附图1.13  实验电路结构图NO.9

附图1.14  实验电路结NO.5A构图

附图1.15  实验电路结构图NO.5B

附图1.17  实验电路结构图NO.B

附图1.17  实验电路结构图NO.5C

## 1．4   GW48-CK系统结构图信号名与芯片引脚对照表

| 结构图上的信号名 | ispLSI 1032E -PLCC84 | ispLSI1048E -PQFP128 | FLEX EPF10K10 -PLCC84 | XCS05/XCS10 -PLCC84 | EPM7128S-PL84 EPM7160S-PL84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引脚号 | 引脚 名称 | 引脚 号 | 引脚 名称 | 引脚号 | 引脚 名称 | 引脚号 | 引脚 名称 | 引脚 号 | 引脚 名称 |
| PIO0 | 26 | I/O0 | 21 | I/O0 | 5 | I/O0 | 3 | I/O0 | 4 | I/O0 |
| PIO1 | 27 | I/O1 | 22 | I/O1 | 6 | I/O1 | 4 | I/O1 | 5 | I/O1 |
| PIO2 | 28 | I/O2 | 23 | I/O2 | 7 | I/O2 | 5 | I/O2 | 6 | I/O2 |
| PIO3 | 29 | I/O3 | 24 | I/O3 | 8 | I/O3 | 6 | I/O3 | 8 | I/O3 |
| PIO4 | 30 | I/O4 | 25 | I/O4 | 9 | I/O4 | 7 | I/O4 | 9 | I/O4 |
| PIO5 | 31 | I/O5 | 26 | I/O5 | 10 | I/O5 | 8 | I/O5 | 10 | I/O5 |
| PIO6 | 32 | I/O6 | 27 | I/O6 | 11 | I/O6 | 9 | I/O6 | 11 | I/O6 |
| PIO7 | 33 | I/O7 | 28 | I/O7 | 16 | I/O7 | 10 | I/O7 | 12 | I/O7 |
| PIO8 | 34 | I/O8 | 29 | I/O8 | 17 | I/O8 | 13 | I/O8 | 15 | I/O8 |
| PIO9 | 35 | I/O9 | 30 | I/O9 | 18 | I/O9 | 14 | I/O9 | 16 | I/O9 |
| PIO10 | 36 | I/O10 | 31 | I/O10 | 19 | I/O10 | 15 | I/O10 | 17 | I/O10 |
| PIO11 | 37 | I/O11 | 32 | I/O11 | 21 | I/O11 | 16 | I/O11 | 18 | I/O11 |
| PIO12 | 38 | I/O12 | 34 | I/O12 | 22 | I/O12 | 17 | I/O12 | 20 | I/O12 |
| PIO13 | 39 | I/O13 | 35 | I/O13 | 23 | I/O13 | 18 | I/O13 | 21 | I/O13 |
| PIO14 | 40 | I/O14 | 36 | I/O14 | 24 | I/O14 | 19 | I/O14 | 22 | I/O14 |
| PIO15 | 41 | I/O15 | 37 | I/O15 | 25 | I/O15 | 20 | I/O15 | 24 | I/O15 |
| PIO16 | 45 | I/O16 | 38 | I/O16 | 27 | I/O16 | 23 | I/O16 | 25 | I/O16 |
| PIO17 | 46 | I/O17 | 39 | I/O17 | 28 | I/O17 | 24 | I/O17 | 27 | I/O17 |
| PIO18 | 47 | I/O18 | 40 | I/O18 | 29 | I/O18 | 25 | I/O18 | 28 | I/O18 |
| PIO19 | 48 | I/O19 | 41 | I/O19 | 30 | I/O19 | 26 | I/O19 | 29 | I/O19 |
| PIO20 | 49 | I/O20 | 42 | I/O20 | 35 | I/O20 | 27 | I/O20 | 30 | I/O20 |
| PIO21 | 50 | I/O21 | 43 | I/O21 | 36 | I/O21 | 28 | I/O21 | 31 | I/O21 |
| PIO22 | 51 | I/O22 | 44 | I/O22 | 37 | I/O22 | 29 | I/O22 | 33 | I/O22 |
| PIO23 | 52 | I/O23 | 45 | I/O23 | 38 | I/O23 | 35 | I/O23 | 34 | I/O23 |
| PIO24 | 53 | I/O24 | 52 | I/O24 | 39 | I/O24 | 36 | I/O24 | 35 | I/O24 |
| PIO25 | 54 | I/O25 | 53 | I/O25 | 47 | I/O25 | 37 | I/O25 | 36 | I/O25 |
| PIO26 | 55 | I/O26 | 54 | I/O26 | 48 | I/O26 | 38 | I/O26 | 37 | I/O26 |
| PIO27 | 56 | I/O27 | 55 | I/O27 | 49 | I/O27 | 39 | I/O27 | 39 | I/O27 |
| PIO28 | 57 | I/O28 | 56 | I/O28 | 50 | I/O28 | 40 | I/O28 | 40 | I/O28 |
| PIO29 | 58 | I/O29 | 57 | I/O29 | 51 | I/O29 | 41 | I/O29 | 41 | I/O29 |
| PIO30 | 59 | I/O30 | 58 | I/O30 | 52 | I/O30 | 44 | I/O30 | 44 | I/O30 |
| PIO31 | 60 | I/O31 | 59 | I/O31 | 53 | I/O31 | 45 | I/O31 | 45 | I/O31 |
| PIO32 | 68 | I/O32 | 60 | I/O32 | 54 | I/O32 | 46 | I/O32 | 46 | I/O32 |
| PIO33 | 69 | I/O33 | 61 | I/O33 | 58 | I/O33 | 47 | I/O33 | 48 | I/O33 |
| PIO34 | 70 | I/O34 | 62 | I/O34 | 59 | I/O34 | 48 | I/O34 | 49 | I/O34 |
| PIO35 | 71 | I/O35 | 63 | I/O35 | 60 | I/O35 | 49 | I/O35 | 50 | I/O35 |
| PIO36 | 72 | I/O36 | 66 | I/O36 | 61 | I/O36 | 50 | I/O36 | 51 | I/O36 |
| PIO37 | 73 | I/O37 | 67 | I/O37 | 62 | I/O37 | 51 | I/O37 | 52 | I/O37 |
| PIO38 | 74 | I/O38 | 68 | I/O38 | 64 | I/O38 | 56 | I/O38 | 54 | I/O38 |
| PIO39 | 75 | I/O39 | 69 | I/O39 | 65 | I/O39 | 57 | I/O39 | 55 | I/O39 |
| PIO40 | 76 | I/O40 | 70 | I/O40 | 66 | I/O40 | 58 | I/O40 | 56 | I/O40 |
| PIO41 | 77 | I/O41 | 71 | I/O41 | 67 | I/O41 | 59 | I/O41 | 57 | I/O41 |
| PIO42 | 78 | I/O42 | 72 | I/O42 | 70 | I/O42 | 60 | I/O42 | 58 | I/O42 |
| PIO43 | 79 | I/O43 | 73 | I/O43 | 71 | I/O43 | 61 | I/O43 | 60 | I/O43 |
| PIO44 | 80 | I/O44 | 74 | I/O44 | 72 | I/O44 | 62 | I/O44 | 61 | I/O44 |
| PIO45 | 81 | I/O45 | 75 | I/O45 | 73 | I/O45 | 65 | I/O45 | 63 | I/O45 |
| PIO46 | 82 | I/O46 | 76 | I/O46 | 78 | I/O46 | 66 | I/O46 | 64 | I/O46 |
| PIO47 | 83 | I/O47 | 77 | I/O47 | 79 | I/O47 | 67 | I/O47 | 65 | I/O47 |
| 结构图上的信号名 | ispLSI 1032E -PLCC84 | ispLSI1048E -PLCC84 | FLEX EPF10K10 -PLCC84 | XCS05/XCS10 -PLCC84 | EPM7128S-PC84 EPM7160S-PC84 |
|  | 引脚号 | 引脚名称 | 引脚号 | 引脚名称 | 引脚号 | 引脚名称 | 引脚号 | 引脚名称 | 引脚号 | 引脚名称 |
| PIO48 | 3 | I/O48 | 85 | I/O48 | 80 | I/O48 | 68 | I/O48 | 67 | I/O48 |
| PIO49 | 4 | I/O49 | 86 | I/O49 | 81 | I/O49 | 69 | I/O49 | 68 | I/O49 |
| SPEAKER | 5 | I/O50 | 87 | I/O50 | 3 | CLRn | 70 | I/O50 | 81 | I/O59 |
| CLOCK0 | 6 | I/O51 | 88 | I/O51 | 2 | IN1 | 72 | I/O52 |  |  |
| CLOCK1 | 66 | Y1 | 83 | Y1 | 42 | IN2 | 77 | I/O53 | 69 | I/O50 |
| CLOCK2 | 7 | I/O52 | 89 | I/O52 | 43 | GCK2 | 78 | I/O54 | 70 | I/O51 |
| CLOCK3 | 8 | I/O53 | 90 | I/O53 | 44 | IN3 | 79 | I/O55 | 73 | I/O52 |
| CLOCK4 | 9 | I/O54 | 91 | I/O54 |  |  | 80 | I/O56 | 74 | I/O53 |
| CLOCK5 | 63 | Y2 | 80 | Y2 | 83 | OE | 81 | I/O57 | 75 | I/O54 |
| CLOCK6 | 10 | I/O55 | 92 | I/O55 |  |  | 82 | I/O58 | 76 | I/O55 |
| CLOCK7 | 11 | I/O56 | 93 | I/O56 |  |  |  |  | 79 | I/O57 |
| CLOCK8 | 62 | Y3 | 79 | Y3 | 84 | IN4 | 83 | I/O59 | 80 | I/O58 |
| CLOCK9 | 12 | I/O57 | 94 | I/O57 | 1 | GCK1 | 84 | I/O60 | 83 | IN1 |
| CLOCK10 | 13 | I/O58 | 95 | I/O58 |  |  |  |  | 2 | IN4 |

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 结构图上的信号名 | XCS30 144-PIN TQFP | XC95108 XC9572 -PLCC84 | EP1K100 EPF10K30E/50E 208-PIN P/RQFP | FLEX10K20 EP1K30/50 144-PIN TQFP | ispLSI 3256/A -PQFP160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引脚号 | 引脚名称 | 引脚号 | 引脚名称 | 引脚号 | 引脚名称 | 引脚号 | 引脚名称 | 引脚号 | 引脚名称 |
| PIO0 | 138 | I/O0 | 1 | I/O0 | 7 | I/O | 8 | I/O0 | 2 | I/O0 |
| PIO1 | 139 | I/O1 | 2 | I/O1 | 8 | I/O | 9 | I/O1 | 3 | I/O1 |
| PIO2 | 140 | I/O2 | 3 | I/O2 | 9 | I/O | 10 | I/O2 | 4 | I/O2 |
| PIO3 | 141 | I/O3 | 4 | I/O3 | 11 | I/O | 12 | I/O3 | 5 | I/O3 |
| PIO4 | 142 | I/O4 | 5 | I/O4 | 12 | I/O | 13 | I/O4 | 6 | I/O4 |
| PIO5 | 3 | I/O5 | 6 | I/O5 | 13 | I/O | 17 | I/O5 | 7 | I/O5 |
| PIO6 | 4 | I/O6 | 7 | I/O6 | 14 | I/O | 18 | I/O6 | 8 | I/O6 |
| PIO7 | 5 | I/O7 | 9 | I/O7 | 15 | I/O | 19 | I/O7 | 9 | I/O7 |
| PIO8 | 9 | I/O8 | 10 | I/O8 | 17 | I/O | 20 | I/O8 | 11 | I/O8 |
| PIO9 | 10 | I/O9 | 11 | I/O9 | 18 | I/O | 21 | I/O9 | 13 | I/O9 |
| PIO10 | 12 | I/O10 | 12 | I/O10 | 24 | I/O | 22 | I/O10 | 14 | I/O10 |
| PIO11 | 13 | I/O11 | 13 | I/O11 | 25 | I/O | 23 | I/O11 | 15 | I/O11 |
| PIO12 | 14 | I/O12 | 14 | I/O12 | 26 | I/O | 26 | I/O12 | 16 | I/O12 |
| PIO13 | 15 | I/O13 | 15 | I/O13 | 27 | I/O | 27 | I/O13 | 17 | I/O13 |
| PIO14 | 16 | I/O14 | 17 | I/O14 | 28 | I/O | 28 | I/O14 | 25 | I/O14 |
| PIO15 | 19 | I/O15 | 18 | I/O15 | 29 | I/O | 29 | I/O15 | 26 | I/O15 |
| PIO16 | 20 | I/O16 | 19 | I/O16 | 30 | I/O | 30 | I/O16 | 28 | I/O16 |
| PIO17 | 21 | I/O17 | 20 | I/O17 | 31 | I/O | 31 | I/O17 | 29 | I/O17 |
| PIO18 | 22 | I/O18 | 21 | I/O18 | 36 | I/O | 32 | I/O18 | 30 | I/O18 |
| PIO19 | 23 | I/O19 | 23 | I/O19 | 37 | I/O | 33 | I/O19 | 32 | I/O19 |
| PIO20 | 24 | I/O20 | 24 | I/O20 | 38 | I/O | 36 | I/O20 | 33 | I/O20 |
| PIO21 | 25 | I/O21 | 25 | I/O21 | 39 | I/O | 37 | I/O21 | 34 | I/O21 |
| PIO22 | 26 | I/O22 | 26 | I/O22 | 40 | I/O | 38 | I/O22 | 35 | I/O22 |
| PIO23 | 28 | I/O23 | 31 | I/O23 | 41 | I/O | 39 | I/O23 | 36 | I/O23 |
| PIO24 | 29 | I/O24 | 32 | I/O24 | 44 | I/O | 41 | I/O24 | 37 | I/O24 |
| PIO25 | 30 | I/O25 | 33 | I/O25 | 45 | I/O | 42 | I/O25 | 38 | I/O25 |
| PIO26 | 75 | I/O26 | 34 | I/O26 | 113 | I/O | 65 | I/O26 | 82 | I/O26 |
| PIO27 | 77 | I/O27 | 35 | I/O27 | 114 | I/O | 67 | I/O27 | 83 | I/O27 |
| PIO28 | 78 | I/O28 | 36 | I/O28 | 115 | I/O | 68 | I/O28 | 84 | I/O28 |
| PIO29 | 79 | I/O29 | 37 | I/O29 | 116 | I/O | 69 | I/O29 | 85 | I/O29 |
| PIO30 | 80 | I/O30 | 39 | I/O30 | 119 | I/O | 70 | I/O30 | 86 | I/O30 |
| PIO31 | 82 | I/O31 | 40 | I/O31 | 120 | I/O | 72 | I/O31 | 87 | I/O31 |
| 结构图上的信号名 | XCS30 144-PIN TQFP | XC95108 XC9572 -PLCC84 | EP1K100 EPF10K30E/50E 208-PIN P/RQFP | FLEX10K20 EP1K30/50 144-PIN TQFP | ispLSI 3256/A -PQFP160 |
|  | 引脚号 | 引脚名称 | 引脚号 | 引脚名称 | 引脚号 | 引脚名称 | 引脚号 | 引脚名称 | 引脚号 | 引脚名称 |
| PIO32 | 83 | I/O32 | 41 | I/O32 | 121 | I/O | 73 | I/O32 | 88 | I/O32 |
| PIO33 | 84 | I/O33 | 43 | I/O33 | 122 | I/O | 78 | I/O33 | 89 | I/O33 |
| PIO34 | 85 | I/O34 | 44 | I/O34 | 125 | I/O | 79 | I/O34 | 90 | I/O34 |
| PIO35 | 86 | I/O35 | 45 | I/O35 | 126 | I/O | 80 | I/O35 | 92 | I/O35 |
| PIO36 | 87 | I/O36 | 46 | I/O36 | 127 | I/O | 81 | I/O36 | 93 | I/O36 |
| PIO37 | 88 | I/O37 | 47 | I/O37 | 128 | I/O | 82 | I/O37 | 94 | I/O37 |
| PIO38 | 89 | I/O38 | 48 | I/O38 | 131 | I/O | 83 | I/O38 | 95 | I/O38 |
| PIO39 | 92 | I/O39 | 50 | I/O39 | 132 | I/O | 86 | I/O39 | 96 | I/O39 |
| PIO40 | 93 | I/O40 | 51 | I/O40 | 133 | I/O | 87 | I/O40 | 105 | I/O40 |
| PIO41 | 94 | I/O41 | 52 | I/O41 | 134 | I/O | 88 | I/O41 | 106 | I/O41 |
| PIO42 | 95 | I/O42 | 53 | I/O42 | 135 | I/O | 89 | I/O42 | 108 | I/O42 |
| PIO43 | 96 | I/O43 | 54 | I/O43 | 136 | I/O | 90 | I/O43 | 109 | I/O43 |
| PIO44 | 97 | I/O44 | 55 | I/O44 | 139 | I/O | 91 | I/O44 | 110 | I/O44 |
| PIO45 | 98 | I/O45 | 56 | I/O45 | 140 | I/O | 92 | I/O45 | 112 | I/O45 |
| PIO46 | 99 | I/O46 | 57 | I/O46 | 141 | I/O | 95 | I/O46 | 113 | I/O46 |
| PIO47 | 101 | I/O47 | 58 | I/O47 | 142 | I/O | 96 | I/O47 | 114 | I/O47 |
| PIO48 | 102 | I/O48 | 61 | I/O48 | 143 | I/O | 97 | I/O48 | 115 | I/O48 |
| PIO49 | 103 | I/O49 | 62 | I/O49 | 144 | I/O | 98 | I/O49 | 116 | I/O49 |
| SPEAKER | 104 | I/O | 63 | I/O50 | 148 | I/O | 99 | I/O50 | 117 | I/O50 |
| CLOCK0 | 111 |  | 65 | I/O51 | 182 | I/O | 54 | INPUT1 | 118 | I/O |
| CLOCK1 | 113 |  | 66 | I/O52 | 183 | I/O | 55 | GCLOK1 | 119 | I/O |
| CLOCK2 | 114 |  | 67 | I/O53 | 184 | I/O | 124 | INPUT3 | 120 | I/O |
| CLOCK3 | 106 |  | 68 | I/O54 | 149 | I/O | 100 | I/O51 | 121 | I/O |
| CLOCK4 | 112 |  | 69 | I/O55 | 150 | I/O | 101 | I/O52 | 103 | Y2 |
| CLOCK5 | 115 |  | 70 | I/O56 | 157 | I/O | 102 | I/O53 | 122 | I/O |
| CLOCK6 | 116 |  | 71 | I/O57 | 170 | I/O | 117 | I/O61 | 123 | I/O |
| CLOCK7 | 76 |  | 72 | I/O58 | 112 | I/O | 118 | I/O62 | 102 | Y3 |
| CLOCK8 | 117 |  | 75 | I/O60 | 111 | I/O | 56 | INPUT2 | 124 | I/O |
| CLOCK9 | 119 |  | 79 | I/O63 | 104 | I/O | 125 | GCLOK2 | 126 | I/O |
| CLOCK10 | 2 |  |  |  | 103 | I/O | 119 | I/O63 | 101 | Y4 |

## 实验1  乘法器设计

### 一、实验目的

- 了解并行法设计乘法器的原理。

- 学习使用组合逻辑设计并行乘法器。

- 学习使用加法器和时序逻辑的方法设计乘法器。

### 二、实验原理

乘法器有多种实现方法，其中最典型的方法是采用部分乘积项进行相加的方法，

通常称为并行法，其原理是：通过逐项移位相加原理来实现，从被乘数的最低位开始，若为1，则乘数左移后与上一次的和相加；若为0，左移后以全零相加，直至被乘数的最高位。其算法如图1.4所示，其中M4M3M2M1为被乘数(M)， N4N3N2N1为乘数(N)。可以看出被乘数M的每一位都要与乘数N相乘，获得不同的积，如M1×N、M2×N…，位积之间以及位积与部分乘法之和相加时需要按照高低位对齐，并行相加才可以得到正确的结果。

这种算法可以采用纯组合逻辑来实现，其特点是：设计思路简单直观、电路运算速度快，缺点是使用逻辑资源较多。

另一种方法是由8位加法器构成的以时序逻辑方式设计的8位乘法器，其原理如图1.5所示。

在图1.5中，ARICTL是乘法运算控制电路，它的START信号的上跳沿与高电平有两个功能，即16位寄存器清零和被乘数A[7…0]向移位寄存器SREG8B加载；它的低电平则作为乘法使能信号。乘法时钟信号从ARICTL的CLK输入。当被乘数被加载于8位右移寄存器SREG8B后，随着每一时钟节拍，最低位在前，由低位至高位逐位移出。当为1时，与门ANDARITH打开，8位乘数B[7…0]在同一节拍进入8位加法器ADDER8B，与上一次锁存在16位锁存器REG16B中的高8位进行相加，其和在下一时钟节拍的上升沿被锁进此锁存器。而当被乘数的移出位为0时，与门全零输出。如此往复，直至8个时钟脉冲后，由ARICTL的控制，乘法运算过程自动中止，ARIEND输出高电平，以此可点亮一发光管，以示乘法结束。此时REG16B的输出值即为最后乘积。

此乘法器的优点是节省芯片资源，它的核心元件只是一个8位加法器，其运算速度取决于输入的时钟频率。若时钟频率为100MHz，则每一运算周期仅需80ns。而若利用12 MHz晶振的MCS-51单片机的乘法指令，进行8位乘法运算，仅单指令的运算周期长达4μs。因此可以利用此乘法器，或相同原理构成的更高位乘法器完成一些数字信号处理方面的运算。

### 三、 实验内容

- 利用图4并行算法的原理设计一个4×4位乘法器。

- 利用图1.5的工作原理设计一个16×16位的乘法器。

- 仿真、下载验证设计的正确性。

### 四、 设计提示

理解各种乘法器的工作原理，使用模块化设计方法。

### 五、 实验报告要求

- 分析乘法器的工作原理。

- 写出各个模块的源程序。

## 实验2  模可变16位计数器设计

### 一、 实验目的

- 进一步熟悉计数器的设计。

- 学习模可变的计数器设计。

### 二、 实验原理

模可变16位计数器的逻辑图如图1.11所示。CLK为时钟输入，M[2..0]为模式控制端，可实现最多8种不同模式的计数方式，例如可构成七进制、十进制、十六进制、三十三进制、一百进制、一百二十九进制、二百进制和二百五十六进制共8种计数模式。

### 三、 实验内容

- 设计模可变的16位加法计数器。

- 设计一个具有4种模式的8位加/减法计数器。

- 仿真、下载验证设计的正确性。

### 四、 实验报告要求

1、分析模可变加法计数器的工作原理。

2、写出源程序。

3、画出仿真波形。

## 实验3  数字秒表

### 一、 实验任务及要求

设计用于体育比赛用的数字秒表，要求

1、 计时精度大于1/1000秒，计时器能显示1/1000秒的时间，提供给计时器内部定时的时钟频率为12MHz；计时器的最长计时时间为1小时，为此需要一个7位的显示器,显示的最长时间为59分59.999秒

2、设计有复位和起/停开关

(1) 复位开关用来使计时器清零，并做好计时准备。

(2) 起/停开关的使用方法与传统的机械式计时器相同，即按一下起/停开关，启动计时器开始计时，再按一下起/停开关计时终止。

(3) 复位开关可以在任何情况下使用，即使在计时过程中，只要按一下复位开关，计时进程立刻终止，并对计时器清零。

3、采用层次化设计方法设计符合上述功能要求的数字秒表。

4、对电路进行功能仿真，通过波形确认电路设计是否正确。

5、完成电路全部设计后，通过实验箱下载验证设计的正确性。

### 二、设计说明与提示

秒表的逻辑结构图如图2.1所示，主要有分频器、十进制计数器（1/10秒、1/100秒,1/1000秒、秒的个位、分的个位，共5个十进制计数器）、以及秒的十位和分的十位两个六进制计数器。设计中首先需要获得一个比较精确的1000Hz计时脉冲，即周期为1/1000秒的计时脉冲。其次，除了对每一计数器需设置清零信号输入外，还需在4个十进制计数上设置时钟使能信号，即计时允许信号，以便作为秒表的计时起停控制开关。7个计数器中的每一计数的4位输出，通过外设的BCD译码器输出显示。图13中7个4位二进制计数输出的显示值分别为：DOUT[3…0]显示千分之一秒、DOUT[7…4]显示百分之一秒、DOUT[11…8] 显示十分之一秒，DOUT[15…12]显示秒的个位、DOUT[19…16]显示秒的十位、DOUT[23…20]显示分的个位、DOUT[27…24]显示分的十位。

图2.1   秒表的电路逻辑图

### 三、实验报告要求

- 分析秒表的工作原理，画出时序波形图。

- 画出顶层原理图。

- 写出各功能模块的源程序。

- 画出各功能模块仿真波形。

## 实验4  多功能数字钟

### 一、实验任务及要求

1、能进行正常的时、分、秒计时功能，分别由6个数码管显示24小时、60分钟、60 秒钟。

2、能利用实验系统上的按键实现校时、校分功能。

(1)  按下开关键1时，计时器迅速递增，并按24小时循环，计满23小时后回00。

(2)  按下开关键2时，计分器迅速递增并按59分钟循环，计满59分钟后回00， 不向时进位。

(3)  按下开关键3时，秒清零。

- 3、能利用扬声器做整点报时。

(1)  当计时到达59’50’’时开始报时，在59’50’’ 52’’ 54’’ 56’’ 58’’鸣叫，鸣叫声频率可为512Hz。

(2)  到达59’60’’时为最后一声整点报时，整点报时频率可定为1KHz。

4、用层次化设计方法设计该电路，编写各个功能模块的程序。

5、仿真报时功能，通过观察有关波形确认电路设计是否正确。

6、完成电路设计后，用实验系统下载验证设计的正确性。

### 二、设计说明与提示

系统顶层框图如图2.4所示，原理如图2.5所示。

模块电路功能如下：

1、秒计数器、分计数器、时计数器组成了最基本的数字钟计时电路，其计数输出送7段译码电路，由数码管显示。

2、基准频率分频器可分频出标准的1Hz 频率信号，用于秒计数的时钟信号；分频出4Hz频率信号用于校时、校分的快速递增信号；分频出64Hz 频率信号用于对于按动校时、校分按键的消除抖动。

3、MUX 模块是二选一数据选择器，用于校时、校分与正常计时的选择。

4、控制电路模块是一个校时、校分、秒清零的模式控制模块，64Hz 频率信号用于键KEY1、KEY2、KEY3的消除抖动。而模块的输出则是一个边沿整齐的输出信号。

5、报时电路模块需要512Hz通过一个组合电路完成，前五声讯响功能报时电路还需用一个触发器来保证整点报时时间为1 秒。

6、闹时电路模块也需要512Hz或1KHz 音频信号以及来自秒计数器、分计数器和时计数器的输出信号作本电路的输入信号。

7、闹时电路模块的工作原理如下：按下闹时设置按键SD后，将一个闹时数据存入D 触发器内，时钟正常运行，D触发器内存的闹时时间与正在运行的时间进行比较，当比较的结果相同时，输出一个启动信号触发一分钟闹时电路工作，输出音频信号。

### 三、实验报告要求

- 分析系统的工作原理。

- 画出顶层原理图。

- 写出各个功能模块的源程序。

- 仿真报时功能，画出仿真波形。

## 实验5  彩灯控制器

### 一、实验任务及要求

设计一个控制电路来控制八路彩灯按照一定的次序和间隔闪烁。具体要求如下：

- 当控制开关为0时，灯全灭；当控制开关为1时，从第一盏开始，依次点亮，时间间隔为1秒。其间一直保持只有一盏灯亮，其它都灭的状态。

- 八盏灯依次亮完后，开始从第八盏灯开始依次灭，其间一直保持只有一盏灯灭，其他都亮的状态。

- 当八盏灯依次灭完后，八盏灯同时亮再同时灭，其间间隔为0.5秒，并重复4次。

- 只要控制开关为1,上述亮灯次序不断重复。

5、用层次化设计方法设计该电路，编写各个功能模块的程序。

6、仿真各功能模块，通过观察有关波形确认电路设计是否正确。

7、完成电路设计后，用实验系统下载验证设计的正确性。

### 二、设计说明与提示

系统框图如2.6所示,ENA为控制开关，输入信号为2Hz,经分频器后产生1Hz的时钟，用两个12位内部信号的左、右移位后的中间八位来控制八个灯的亮、灭。计数器1和计数器2的作用：一方面用2Hz和1Hz的时钟信号控制灯亮、灭的时间间隔，另一方面控制八盏灯的依次亮、依次灭和全亮、全灭。

图2.6  系统框图

### 三、实验报告要求

1、分析电路的工作原理。

2、画出顶层原理图。

3、写出各个功能模块的程序。

4、仿真各功能模块，画出仿真波形。

5、书写实验报告应结构合理，层次分明。

## 实验6  交通灯控制器

### 一、实验任务及要求

1、能显示十字路口东西、南北两个方向的红、黄、绿灯的指示状态，用两组发光管表示两个方向的红、黄、绿灯。

2、能实现正常的倒计时功能。

用两组数码管LED作为东西、南北方向的时间显示，时间为红灯45 秒，绿灯40 秒，黄灯5 秒。

3、能实现特殊状态的功能。

按键1按下后能实现：

(1)  计数器停止计数并保持在原来的状态。

(2)  东西南北路口均显示红灯状态。

(3)  特殊状态解除后能继续计数。

4、能实现总体清零功能

按键2按下后系统实现总清零，计数器由初始状态计数，对应状态的指示灯亮。

5、用层次化设计方法设计该电路，编写各个功能模块的程序。

6、仿真各功能模块，通过观察有关波形确认电路设计是否正确。

7、完成电路设计后，用实验系统下载验证设计的正确性。

### 二、设计说明与提示

系统框图如图2.7所示：

在该系统中，三个输入端分别是：CLKIN为1kHz时钟信号，key1为特殊状态控制键，key2为总体清零控制键。八个输出端分别是：RLEDSN、YLEDSN、GLEDSN、LEDSN[7..0]（8位）为南北向红、绿、黄灯控制输出信号以及倒计时LED显示数据输出。RLEDWE、YLEDWE、GLEDWE、LEDWE[7..0]为东西向红、绿、黄灯控制输出信号以及倒计时LED显示数据输出。

### 三、实验报告要求

1、分析系统的工作原理。

2、画出交通灯控制器原理图。

3、叙述各模块的工作原理，写出各功能模块的源程序。

## 实验7  出租车计费器

### 一、实验任务及要求

1、实现计费功能，计费标准为：

按行驶里程收费，起步费为10.00元，并在车行3公里后再按1.8元/公里收费，当计数里程达到或超过5公里时，每公里按2.7元计费，车停止不计费。

2、设计动态扫描电路，能显示公里数（百位、十位、个位、十分位），能显示车费（百元、十元、元、角）。

3、设计符合上述功能要求的方案，并用层次化设计方法设计该电路。

4、仿真各个功能模块，并通过有关波形确认电路设计是否正确。

5、完成电路全部设计后，通过系统实验箱下载验证设计的正确性。

### 二、设计说明与提示

系统框图如2.11所示：

图2.11  系统框图

系统原理图如图2.12所示。里程计数由计数器A、B、C、D组成，其中计数器A为100进制的计数器，0.1公里计数一次。计数器B、C、D为10进制的计数器，用于行车公里计数。计费模块由10进制计数器E、F、G、H组成，分别显示百元、十元、元、角。其中计数器E、F是带预置数的计数器，预置数为10元。计数器K用于控制3公里和5公里以后的计费，当车行3公里和5公里以后，与门打开，计数器E按每公里1.8元和每公里2.7元计数。系统复位后，计数模块和计费模块全部显示零。

### 三、实验报告要求

1、分析系统的工作原理。

2、画出顶层原理图，写出顶层文件源程序。

3、写出各功能模块的源程序。

4、仿真各功能模块，画出仿真波形。

5、书写实验报告应结构合理，层次分明。

图2.12   系统原理图

## 实验8  VGA彩色信号发生器

### 一、实验任务及要求

设计一个VGA彩色信号发生器，可以实现：

1、在CRT上显示横彩条，彩色次序可自定。

  - 在CRT上显示竖彩条，彩色次序可自定。

  - 在CRT上显示棋盘格，彩色次序可自定。

  - 在CRT上显示英文字母或数字，色彩可自定。

  - 在CRT上显示横彩条与盘格相间的彩色信号。

  - 设计符合上述功能要求的方案，编写源程序。

7、仿真各功能模块，通过观察有关波形确认电路设计是否正确。

8、完成电路全部设计后，通过系统实验箱下载验证设计的正确性。

### 二、设计说明与提示

VGA彩色显示器（640×480×60HZ）是显示过程中所必须的信号，除R、G、B三基色信号外，行同步HS和场同步VS也是非常主要的两个信号。在显示器显示过程中，HS和VS的极性可正可负，显示器内可自动转换为正极性逻辑。逻辑框图如图2.13所示。

现以正极性为例，说明CRT的工作过程：R、G、B为正极性信号，即高电平有效。

当VS＝0、HS＝0时，CRT显示的内容为亮的过程，即正向扫描过程约26μs。当一行扫描完毕，行同步HS＝1，约需6μs；期间，CRT扫描产生消隐，电子束回到CRT左边下一行的起始位置（X＝0，Y＝1）；当扫描完480行后，CRT的场同步VS＝1，产生场同步使扫描线回到CRT的第一行第一列（X＝0，Y＝0）处（约为两个行周期）。HS和VS的时序图2.14所示。

T1为行同步消隐（约为6μs）；T2为行显示时间（约为26μs）；T3为场同步消隐（两行周期）；T4为场显示时间（480行周期）。

彩色信号发生器可通过外部控制产生如表2.1所示的显示模式，共6种显示变化，其中颜色编码如表2.2所示。

表2.1   彩色信号发生器的显示模式

| 1 | 横彩条 | 1：白黄青绿品红蓝黑 | 2：黑蓝红品绿青黄白 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 竖彩条 | 1：白黄青绿品红蓝黑 | 2：黑蓝红品绿青黄白 |
| 3 | 棋盘格 | 1：棋盘格显示模式1 | 2：棋盘格显示模式2 |

表2.2   颜色编码

| 颜色 | 黑 | 蓝 | 红 | 品 | 绿 | 青 | 黄 | 白 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

### 三、实验报告要求

1、分析系统的工作原理。

2、写出功能模块的源程序。

3、仿真功能模块，画出仿真波形。

## 实验9  万年历

### 一、实验任务及要求

1、能进行正常的年、月、日和时、分、秒的日期和时间计时功能，按键KEY1用来进行模式切换，当KEY1=1时，显示年、月、日；当KEY1=0时，显示时、分、 秒。

2、能利用实验系统上的按键实现年、月、日和时、分、秒的校对功能。

3、用层次化设计方法设计该电路，编写各个功能模块的程序。

4、仿真报时功能，通过观察有关波形确认电路设计是否正确。

5、完成电路设计后，用实验系统下载验证设计的正确性。

### 二、设计说明与提示

万年历的设计思路可参考第二章实验3多功能时钟的设计。

年、月、日和时、分、秒的显示格式如图3.1所示。

图3.1  万年历的显示格式

### 三、实验报告要求

1、分析系统的工作原理。

2、画出顶层原理图，写出顶层文件源程序。

3、写出各功能模块的源程序。

4、仿真各功能模块，画出仿真波形。

5、书写实验报告应结构合理，层次分明。

## 实验10  波形发生器（D/A0832）

### 一、实验任务及要求：

1、通过D/A 转换器DAC0832输出三角波、方波、正弦波、锯齿波。

2、要求波形数据存放在FPGA片内RAM中，从RAM中读出数据进行显示。

3、按键A为模式设置，用于波形改变。并用LED显示目前输出的波形模式1、2、3、4。

4、按键B、按键C用来改变频率变化，频率改变的步长为±100Hz。

5、分析逻辑电路的工作原理，编写功能模块的程序。

6、功能仿真，通过观察有关波形确认电路设计是否正确。

7、完成电路设计后，在实验系统上下载验证设计的正确性。

### 二、设计说明与提示

在数字信号处理、语音信号的D/A变换、信号发生器等实用电路中，FPGA器件与D/A转换器的接口设计是十分重要的。本项实验设计的接口器件是DAC0832，这是一个8位D/A转换器，转换周期为1μs，它的8位待转换数据data来自FPGA目标芯片，其参考电压与＋5V工作电压相接。系统框图如图3.3所示。

图3.3    系统框图

引脚功能简述如下：

1、ILE（PIN19）：数据锁存允许信号，高电平有效，系统板上已直接连在＋5V上。

2、/WR1、/WR2（PIN2、18）：写信号1、2，低电平有效。

3、/XFER（PIN17）：数据传送控制信号，低电平有效。

4、VREF（PIN8）：基准电压，可正可负，-10V~+10V。

5、RFB（PIN9）：反馈电阻端。

6、IOUT1/IOUT2（PIN11、12）：电流输出1和2。DAC0832 D/A转换量是以电流形式输出的，所以必须利用一个运放，将电流信号变为电压信号。

7、GND/DGND（PIN3、10）：模拟地与数字地。在高速情况下，此二地的连接线必须尽可能短，且系统的单点接地点须接在此连线的某一点上。

# Text boxes

图1.4  并行乘法原理

图1.5  8×8位乘法器的电原理图

图1.11  模可变16位计数器的逻辑图

图2.4  系统顶层框图

调秒

调时

秒清零

CLK

RESET

计数控

制模块

时间显示输出

报时

控制

蜂鸣器输出

图2.5 系统原理图

图2.7  系统框图

RESET

启/停开关

里程信号输入

里  程

计  数

与

计  费

模  块

里 程 显 示

计 费 显 示

图2.13  彩色信号发生器的逻辑框图

图2.14  HS和VS的时序图