通讯接口----说明书

一、概述

计算机与外部的信息交换称为通信，基本的通信方式有两种，一种是并行通信，另一种是串行通信。

并行通信时，数据各位同时传送。例如CPU通过8255A与外设交换数据时，就采用并行通信方式。这种方式传送数据的速度快，但使用的通信线多，如果要并行传送8位数据，需要用8根数据线，另外还要加上一些控制信号线，随着传输距离的增加，通信线成本的增加将成为突出的问题，而且传输的可靠性随着距离的增加而下降，因此并行通信适用于近距离传送数据的场合。

在远距离通信时，一般都采用串行通信方式，它具有需要的通信线少和传送距离远等优点。串行通信时，要传送的数据或信息必须按一定的格式编码，然后在单根线上，按一位接一位的先后顺序进行传送，发送完一个字符后，再发送第二个；接收数据时，每次从单根线上一位接一位的接收信息，再把它们拼凑成一个字符，送给CPU作进一步处理。当微机与远程终端或远距离的中央处理机交换数据时，都采用串行通信方式。采用串行通信的另一个出发点是，有些外设，如调制解调器、鼠标器等。本身需要用串行方式通信。

二、技术参数

传输率：传输率是指每秒钟传输代码的位数，也称波特率。在串行通信中，常用波特率来表示数据传送的速率。在计算机中，每秒钟内所传送数据的位数称为波特率，单位为波特，实际上它是传送每一位信息所用的时间的倒数。

如果一个串行字符由 1个起始位，7个数据位，1个奇偶校验位和一个停止位等10个数位构成，每秒钟传送120个字符，则数据传送的波特率为：

10位/字符×120字符/秒=1200波特（Bit/s）

传送每位信息所占用的时间为：

1秒/1200=0.833毫秒

常用的波特率为110，300，600，1200，2400，4800，9600和19200波特（Bit/s），它也是国际上规定的标准波特率。同步传送的波特率高于异步传送方式，可达到64000 Bit/s。

产生波特率的器件叫波特率发生器，经过对外部定时时钟进行线性交换，可对波特率进行调节，以适应不同系统或工作状态对波特率的要求，对于编程来说，对所编程器件8250可通过编程修改其波特率因子进行调整。

基波传送方式下，通信线路状态每改变一次即送出一位数据，这时波特率＝比特率

载波传送方式下，通信线路状态每改变一次可能送出n位数据，这时比特率＝n×波特率

三、工作原理

串行通信时，数据在两个站(或设备)A与B之间传送，按数据流方向的不同可分为单工、半双工、全双工和多工等几种传送方式。

单工方式只允许数据按一个固定的方向传送。采用这种方式时，就已经确定了通信双方中的一方为接收端，另一方为发送端。这种确定方式是不可以改变的。

半双工(Half Duplex)通信是指信息的发送和接收要同时公用一条线，在半双工方式中，数据可在两个设备之间任一个方向传输，但两个设备之间只有一根传输线，故同一时间内只能在一个方向上传输数据，不能同时收发，故在通信换向时接口部分要靠电路转换，无线电对讲机就是半双工传输的一个例子，一个人在讲话的时候，另一个人只能听着，因为一端在发送信息时，接收端的电路是断开的。

全双工通信是指接口对接收和发送的信息用不同的通道供信息的发送和接收,可同时进行，这就意味着工作于全双工方式下的串行通信信息的传递要用两条线即发送线、接收线。采用全双工的系统可以同时发送和接收数据，电话系统就是一个全双工传输数据的例子。计算机的主机和显示端(它由带键盘的CRT显示器构成)进行通信时，通常也采用全双工方式，一方面，键盘上敲入的字符可以送到主机内存，另一方面主机内存的信息可以送到显示器终端。在键盘上敲入一个字符后，并不立即显示出来，而是等计算机收到该字符后，再会送给终端，由终端将该字符显现出来。这样，对主机而言，前一个字符的回送过程和后一个字符的输入过程是同时进行的，并通过不同的线路进行传送，即系统工作于全双工方式。

外设将数据=>接口

→状态线“数据输入准备好”=1；

→接口把接收到数据输入缓冲寄存器；

→数据输入回答=1，作为对外设响应信号；

→外设撤消“数据”和“数据输入准备好”信号；

  CPU从接口读取数据

→接口收到数据，设置“输入准备好”状态位；

→供给CPU查询 或问CPU发中断请求；

→ CPU从接口读取数据，

接口自动清除状态寄存器输入准备好状态位（准备好）；

→数据总线处于高阻状态。开始下一个输入过程

- 与外设连接的引脚

  - PA7～PA0、PB7～PB0和PC7～PC0

- 与CPU连接的引脚

  - 数据引脚：D7～D0

  - 复位输入：RESET

  - 片选信号：CS

  - 端口选择的地址信号：A1和A0

  - 读信号：RD

  - 写信号：WR

四、使用方法

2. CC5020 V2.1的使用方法

2-1. CC5020 V2.1 的工作环境

·IBM PC/XT,AT,286,386或兼容机

·EGA(640×350)或EGA/VGA彩色显示器

·640KB 以上的存储器

·1.2MB 5.25" 软盘驱动器

·至少5MB硬盘空间

·一个RS232串口

·MS-DOS 3.0以上版本的磁盘操作系统

·UCDOS V2.0 汉字操作系统

2-2. CC5020A V2.00的安装

2-2-1.UCDOS 2.0 的安装 (已配置UCDOS的用户跳过此项)

将UCDOS 的＃2盘装入A驱动器, 键入 INSTALL 后回车。按屏幕上的提示依次将    ＃3、＃4盘装入。

2-2-2.UCDOS 2.0系统的配置

键入命令: C:/S 后,进入UCDOS系统配置的设置。

建议如下：     ⊙字库设置: 64K 用于放入基本内存

⊙ 显示设置: EGA 方式

⊙ 打印模式: 西文方式

⊙ 系统减: 键盘  ON; 联想  ON; 打印  ON

注：更详细的说明见 UCDOS 操作说明书。2-2-3.CC5020的装入

键入 MD回车后,建立CC5020的子目录。

键入CD后回车,进入子目录。

将盘插入A驱动器后, 键入 COPY A:*.* 后回车。至此系统安装完成。2-2-4. CC5020 V2.1软件的运行

在UCDOS操作系统下,键入CD后 ，在Ｃ盘提示符下键入：

C>CC5020   即可启动学习软件,进入主菜单。

☆☆CC5020的操作简单，均可按屏幕提示进行。☆☆

○ 在主菜单时的操作：

按左、右方向键（← →），可水平移动主菜单，当光标指向某一功能项时，按回车键即可进入主菜单内的

子菜单。

○ 在子菜单时的操作：

按上、下方向键（↑  ↓），可上、下移动菜单，当光标指向某一子菜单命令项时，  按回车键即可选择此

命令项功能。

○ 选择子菜单内命令项时的操作:

CC5020软件已被设计成自动向用户提示命令参数的选择。按左、右方向键（← →）   ，可水平移动子菜

单命令参数窗口，当光标指向某一参数时，按翻页上键、下键  （PgUp,PgDn）或删除键（Del）修改参数。按

回车键即可执行该命令。按Esc键后,将返回子菜单。

○ 其它的画面显示

CC5020软件已被设计成自动向用户显示发接的全文件通讯格式、分项数据参数  格式和定义、通讯的出错信

息等较为完善的学习功能。

☆☆ 主菜单和子菜单

进入主菜单后，将显示七个子菜单, 主要功能：

1) 串口接线

①计算机与带RS-232C通讯口的连线

②计算机与先锋RS-232C/RS-422A通讯变换器连线

③先锋RS-232C/RS-422A通讯变换器与带RS-422A通讯口的连线

④D型25针、九针串口接线对照表

2) 通讯协议

3) 参数设置

CC50A对调节器通讯地址和PC机串口设置和选择,PC机的通讯参数设置。

4) SR50通讯学习窗口

5) SD20通讯学习窗口

6) 工具

①PC机串口检查。

②先锋RS-232C/RS-422A通讯转换器检查。

③发送连续脉冲串,对通讯数据波形测试。

7)版本信息

2-3. 进入通讯命令学习前的准备工作

2-3-1. 初次连接系统的准备工作 (仪表未连接)

① 参照串口接线窗口和附录Ａ.通讯串口接线方法,对系统进行正确的接线。

② 检查通讯讯系统: 参照屏幕的工具窗口,以短路线方法,通过测试软件检查。

☆ PC机232通讯口正常(包括地线、握手信号)。

☆ 232接口连线正确。

☆ 先锋RS232/RS422接口正确。

☆ 先锋RS232/RS422接口到仪表的连线正确。

☆ 如果远距离通讯(1200米),利用示波测量发送波形的前沿,确定通讯线路的传输  品质,选择合适的通讯

波特率或先锋RS232C/RS422A通讯口的分配。

2-3-2. 通常的操作

① 连接仪表及上电,确信仪表已进行了后叙有关的通讯参数设定。

② 在学习软件中相应的画面应设置与仪表相一致的PC机通讯地址和字符参数,否则将不能正常通讯。

③ 执行仪表的通讯测试窗口功能,画面将自动指示仪表的通讯状态。检测通过后，程序才能进入下一步的

通讯学习窗口。否则用户需先排除软硬件故障。

五、注意事项

1.禁止在带电时插拔通讯电缆(RS232电缆).带电时插拔通讯电缆会烧掉计算机主板或加工中心上RS232C驱动器模块;

2.通讯电缆不可靠近电源。电缆长度最好不要超过15m，以免干扰影响数据传输；

3.插RS232电缆时要注意引脚的方向与机床通讯端口的方向要一致，不可野蛮的插拔。

;

4.机床PC侧与传输NC侧设定的波特率、停止位、数据位、奇偶校验位应绝对一致

5.机床PC机壳一定要接地。否则连线时的漏电将会损坏元器件及电路板；

6.连线前要检查硬件和软件是否正常。否则，易烧坏NC侧与RS232C相关的电路板

7.平时要保持电缆连线插头及插座的清洁，防止 有金属粉沫等导电体粘在插头及插座上

六、仪器保养

1、数据通信失败：

A、  检查RS-232接口连接是否正确

B、  检查RS-485接口连接是否正确

C、  检查RS-232接口信号电平（TXD、DTR、RTS）是否低于±5V

2、数据丢失或错误

A、  检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致